|  | Betriebsanweisung Handgeführte Trennschleifmaschinen (Flex) Werkstattbereich |  |
| --- | --- | --- |
| Anwendungsbereich |
| Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Arbeiten mit Handgeführten Trennschleifmaschinen (Flex) |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch (insbesondere für Finger und Hände). Verletzungsgefahr durch nicht ordnungsgemäß eingespannte Werkstücke. Verletzungsgefahr durch Verkanten der Trennschleifscheibe. Verletzungsgefahr durch plötzliches Hochschlagen der Maschine. Verletzungsgefahr durch Ablegen noch laufender Maschinen oder Nachlauf. Gefährdung durch elektrischen Strom, insbesondere bei Beschädigung Strom führender Leitungen. Gesundheitsgefährdung durch Lärm, Augenverletzungen möglich. |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand überprüfen. Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker. Handwerkzeug vor dem Ablegen ausschalten und Stillstand abwarten. Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen schützen. Drehzahl der Trennscheibe muss mit Drehzahl der Maschine übereinstimmen. Schutzhaube nach Vorgabe einstellen. Werkstück sicher auflegen und/oder befestigen (z.B. Schraubstock). Maschine stets mit beiden Händen führen. Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder ein Kopftuch sichern. Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzschuhe, Schutzbrille. |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Werkstattleitung informieren. Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Ausbilder informieren. Schäden nur vom Fachpersonal beseitigen lassen. |  |
| Erste Hilfe |
| Notruf: 0-112 | Maschine abschalten. Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan). Kleinere Verletzungen sofort versorgen. Eintragung in das Verbandbuch vornehmen. Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen (siehe Info „Erste Hilfe“) bzw. über Tel. 0-112 den Notarzt benachrichtigen. Die Werkstattleitung informieren. |  |
| Instandhaltung, Entsorgung |
|  | Mängel an der Maschine sind umgehend der Werkstattleitung zu melden. Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. |  |

Datum:										Unterschrift: